Szilárd testek hőtágulási együtthatójának mérése

Mérőpár: S1/1 (Példa Pál és Minta Mónika)

Mérésvezető: Dr. Demo Dénes

Mérés időpontja: 2004.09.29.

Kivonat: A laboratóriumi gyakorlat során egy fém minta lineáris hőtágulási együtthatóját határoztuk meg a minta hőmérsékletének kontrollált változtatásával és az adott hőmérsékletekhez tartozó mintahosszúság mérésével. Az ezrelék alatti relatív megnyúlás tartományában igazoltuk a hőmérsékletváltozás és a megnyúlás között feltételezett lineáris kapcsolatot, valamint a hőtágulási együttható értéke alapján azonosítottuk a vizsgált minta anyagát.

Elméleti összefoglaló

Kísérletek bizonyítják, hogy a nem túl nagy  hőmérséklet-változás hatására fellépő  hosszúságváltozás a  összefüggés szerint arányos a test  hőmérsékleten mért  hosszával  és a hőmérséklet-változással, ahol  a vizsgált anyag lineáris hőtágulási együtthatója [1]. A lineáris hőtágulási együttható tehát a mért hossz- és hőmérséklet-változásokból számítható.

A valóságban a hőtágulás csak kicsiny hőmérséklet-változások, illetve mérsékelt pontosság esetében közelíthető lineárisan. Abban az esetben, ha tágabb hőmérséklet-intervallumban vagy nagyobb pontossággal vizsgáljuk a hőtágulást, akkor az alábbi sorfejtés szerinti további állandókat is be kell bevezetni .

Mérési elrendezés és a mérés menete

A mérés célja  meghatározása. A kísérlet során egy hosszú fémcső hőtágulását vizsgáljuk. A cső belsejében termosztát segítségével szabályozható hőmérsékletű vizet keringtetünk. A minta egyik vége csavarmikrométerhez, másik vége pedig a kis hosszváltozások észlelését könnyítő mechanikai áttételhez csatlakozik (1. ábra).

1. ábra. A kísérleti elrendezés vázlata. A nyilak a szabályozható hőmérsékletű víz áramlási irányát jelzik a vizsgált mintadarabban. A mintadarab bal oldalán a mikrométercsavaros rögzítés, jobb oldalon a hosszmérés elrendezése látható.

A hőmérséklet mérése termopárral történik, amelynek referencia pontját olvadó jégbe helyezzük. A termopár hőfoktényezője 37 (V/K. Ez alapján a cső hőmérséklete a

(1)

összefüggés szerint határozható meg.

A mérés során először meg kell győződnünk arról, hogy valóban van-e jég a termopár megfelelő végénél. Ezután megmértük a cső hosszát, amire  = 21,62 °C hőmérsékleten       l0 = (0,53(0,002) m adódott. A hibát az okozza, hogy maga a cső nehezen volt hozzáférhető, ezért a mérést bizonytalanság terheli, melyet 2 mm-re becsülünk. Ezt követően bekapcsoltuk az áramoltatót és a fűtést, majd 2-3 perc hőmérséklet stabilizálódás után leolvastuk a termofeszültség értékét és a minta hosszváltozását. A mérést nagyjából t = 40 °C-nak megfelelő feszültségértékig végeztük. A termofeszültséget μV pontossággal mértük, de a cső hőmérséklete nem mindenhol teljesen egyforma, így a hőmérsékletmérés hibáját 0,1 °C-nak becsüljük.

Mérési eredmények és kiértékelésük

A mért termofeszültség és hosszváltozás valamint a származtatott hőmérséklet adatokat az 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. A mért termofeszültség és megnyúlás adatok és a származtatott hőmérséklet értékek.

| U (mV) | t (°C) | t (°C) | l (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,80 | 21,62 | 0 | 0 |
| 0,85 | 22,97 | 1,35 | 1,4E-05 |
| 0,90 | 24,32 | 2,70 | 2,8E-05 |
| 0,95 | 25,68 | 4,05 | 4,3E-05 |
| 1,00 | 27,03 | 5,41 | 5,7E-05 |
| 1,05 | 28,38 | 6,76 | 7,0E-05 |
| 1,10 | 29,73 | 8,11 | 8,3E-05 |
| 1,15 | 31,08 | 9,46 | 9,4E-05 |
| 1,20 | 32,43 | 10,81 | 1,09E-04 |
| 1,25 | 33,78 | 12,16 | 1,23E-04 |
| 1,30 | 35,14 | 13,51 | 1,41E-04 |
| 1,35 | 36,49 | 14,86 | 1,66E-04 |
| 1,40 | 37,84 | 16,22 | 1,79E-04 |
| 1,45 | 39,19 | 17,57 | 1,94E-04 |
| 1,50 | 40,54 | 18,92 | 2,10E-04 |

Az egyes Δt hőmérséklet-változásokhoz tartozó Δl hosszváltozás értékek valamint a rájuk legkisebb négyzetek módszerével illesztett y = bx alakú egyenes a 2. ábrán láthatóak.

Az illesztett egyenes b = (1,0(0,012)(10-5 m/K meredekségéből számolva az  hőtágulási együttható értéke

.			(2)

2. ábra. A mért megnyúlás értékek a referencia hőmérséklettől való eltérés függvényében. A folytonos vonal a mérési adatokra a  legkisebb négyzetek módszeréveé illesztett, origón átmenő egyenest mutatja.

A hőtágulási együttható relatív hibája

, 		(3)

így  értékére (1,89(0,03)(10-5 1/K adódik.

Ez az érték nagyon közel esik az ón lineáris hőtágulási együtthatójához (Sn = 2,20(10-5 1/K) [2], de a cső valószínűleg alumíniumból (Al = 2,31(10-5 1/K) [2] van. Ehhez az értékhez is közel van a mért érték, de nem hibahatáron belül. Ennek egyik lehetséges oka, hogy a cső ötvözött alumíniumból készült.

Az eredmények összefoglalása

A laboratóriumi gyakorlat során egy fém minta lineáris hőtágulási együtthatóját határoztuk meg a minta hőmérsékletének kontrollált változtatásával és az adott hőmérsékletekhez tartozó mintahosszúság mérésével. Az ezrelék alatti relatív megnyúlás tartományában igazoltuk a hőmérsékletváltozás és a megnyúlás között feltételezett lineáris kapcsolatot. A  feltételezésünk szerint alumínium ötvözet minta hőtágulási együtthatójának általunk mért és a szakirodalomban elfogadott értékei között jó nagyságrendi egyezést találtunk.

Felhasznált irodalom

[1] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, Solid State Physics, Saunders College, 1976.

[2] WebElements: the periodic table on the web, http://www.webelements.com/physics.html